ИЗВЕЩЕНИЕ № 116 ЗК-23

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Поставка товара

Закупка № 20231605010

1. Способ закупки:

Запрос котировок в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 05 марта 2021г., размещенного на сайте Заказчика.

2. Заказчик: частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга»; сокращенное официальное наименование учреждения: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калуга;

3. Адрес, индекс: 248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

E-mail: rghospital@mail.ru Тел: 8(4842) 78-45-18

4. Контактное лицо: Рябоконь Юлия Анатольевна

тел.: 8 (4842) 536127, E-mail: rzdzak@rzdklinik40.ru

5. Предмет договора: Поставка товара

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.

| 1). Ультразвуковая ванна | Кол-во |
| --- | --- |
|  | 2 шт |
| Параметр | Критерий | Значение |
| Конструкция: |  |  |
| Материал рабочей емкости ванны | Точно | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал лицевых панелей ванны | Точно | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| Материал корзины для деталей | Точно | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Подключение сети: |  |  |
| Напряжение трехфазное | Точно | 220 В |
| Частота | Точно | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | Не более | 2,6 кВт |
| Размеры ванны: |  |  |
| Объем ванны | Не более | 60 л |
| Габаритная длина | Не более | 750 мм |
| Габаритная ширина | Не более | 600 мм |
| Габаритная высота | Не более | 410 мм |
| Длина рабочей емкости | Не более | 630 мм |
| Ширина рабочей емкости | Не более | 530 мм |
| Глубина рабочей емкости | Не более | 250 мм |
| Технические характеристики: |  |  |
| Частота ультразвука | Не менее | 35 кГц |
| Мощность ультразвука | Не менее | 1320 Вт |
| Мощность нагрева | Не менее | 1200 Вт |
| Температура нагрева | Точно | до 80 С |
| Регулятор мощности | Точно | 30 – 100% |
| Таймер | Точно | 1 – 99 мин |
| Режим непрерывной работы | Точно | + |
| Фазовая автоматическая подстройка частоты | Точно | + |
| Амплитудная модуляция | Точно | + |
| Тип генератора встроенный | Точно | + |
| Техническая документация: |  |  |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | шт. | 1 |
| Паспорт | шт. | 1 |
| 2). Фетальный монитор матери и плода | Кол-во |
|  | 2 шт |
| № п/п | Наименование параметра |
| 2.1 | Общие сведения |
| 2.1.1 | Декларация о соответствии |
| 2.1.2 | Гарантия производителя, не менее |
| 2.1.3 | Возможность использования начиная с 28 недель беременности и I периоде родов, отслеживание жизненно-важных параметров матери и плода |
| 2.1.4 | Управление прибором на русском языке |
| 2.1.5 | Автоматическое сохранение во внутренней памяти трендов |
| 2.1.6 | Возможность подключения к беспроводной центральной |
| 2.1.7 | Индикация громкости сердцебиения плода |
| 2.1.8 | Регулировка громкости сердцебиения плода |
| 2.1.9 | Уровень громкости в диапазон от 1 до 6, не менее |
| 2.1.10 | Индикация качества сигнала сердцебиения плода |
| 2.2 | Измеряемые параметры |
| 2.2.1 | Наблюдение одноплодной беременности до родов и во время 2 периода родов |
| 2.2.2 | Наблюдение двуплодной беременности до родов и во время 2 периода родов |
| 2.2.3 | Мониторинг витальных функций матери до и после родов |
| 2.2.4 | Распознавание и подсчет движений плода |
| 2.3 | Технические характеристики монитора |
| 2.3.1 | Габаритные размеры Д х Ш х В |
| 2.3.2 | Малый вес прибора для удобства перемещения в пределах лечебного учреждения |
| 2.3.3 | Температура окружающей среды |
| 2.3.4 | Относительная влажность |
| 2.3.5 | Атмосферное давление |
| 2.4 | Электропитание |
| 2.4.1 | Номинальное входное напряжение |
| 2.4.2 | Номинальная частота |
| 2.4.3 | Номинальная входная мощность |
| 2.4.4 | Электробезопасность |
| 2.5 | Экран дисплея |
| 2.5.1 | Дисплей |
| 2.5.2 | Информационная ёмкость экрана, не менее |
| 2.5.3 | Разрешение |
| 2.5.4 | Сенсорный дисплей |
| 2.5.5 | На экране выводятся данные: в виде временных трендов и числовых значений параметров |
| 2.5.6 | 3 режима работы дисплея: мать-плод / плод/ мать |
| 2.5.7 | Окно оксикардиореспирограммы (OxyCRG) |
| 2.6 | Аккумулятор |
| 2.6.1 | Тип: Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор |
| 2.6.2 | Время работы, не менее |
| 2.6.3 | Номинальное напряжение (новая АКБ) |
| 2.6.4 | Ёмкость |
| 2.7 | Хранение данных |
| 2.7.1 | Тренды |
| 2.7.2 | График и таблица тенденций |
| 2.7.3 | События тревоги |
| 2.7.4 | Данные измерения НИАД |
| 3). Экспресс-тест для диагностики in vitro разрыв плодной оболочки test № 10 | Кол-во |
|  | 6 упаковок |
| № | Характеристики | Обоснование |
| 3.1 | Количество выполняемых тестов, шт |  | ≥ 10 | Соответствует классифицирующему признаку позиции КТРУ |
| 3.2 | Тест используется для диагностики подтекания околоплодных вод путем определения ПСИФР-1 (протеина-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста) | Соответствие |  | Согласно Клиническому руководству Министерства здравоохранения Российской Федерации «Преждевременный разрыв плодных оболочек», а также «Преждевременные роды». |
| 3.3 | Состав теста: - Инструкция на русском языке, - Тестовая полоска и осушитель, - Стерильный влагалищный тампон для забора пробы, - Пробирка с буферным раствором для экстракции (1 доза) | Соответствие |  | Иммунохроматографические тесты, основанные на реакции с небольшим количеством биоматериала, подразумевает необходимость забора пробы и ее экстракции до контакта с тест-полоской – это обуславливает состав тест-набора. |
| 3.4 | Чувствительность |  | 100% | Для исключения ложноотрицательных результатов |
| 3.5 | Время оценки результата, мин |  | не более 10 | В целях оптимизации рабочего времени персонала |
| 3.6 | Остаточный срок годности, мес |  | ≥ 15 | использование технических характеристик, не установленных в КТРУ при описании объекта закупки обусловлено потребностями заказчика в оказании качественной и своевременной медицинской помощи, а так же любого вида деятельности, связанного с ней, и не противоречит нормам №44-ФЗ или техническим требованиям, прописанным в КТРУ, а так же связано со спецификой применения товара |
| 4). Экспресс-тест для диагностики in vitro преждевременных родов test № 10 | Кол-во |
|  | 6 упаковок |
| № | Характеристики | Обоснование |
| 4.1 | Количество выполняемых тестов, шт |  | ≥ 10 | Соответствует классифицирующему признаку позиции КТРУ |
| 4.2 | Тест используется для диагностики преждевременных родов путем определения фПСИФР-1 (фосфорилированной формы протеина-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста) | Соответствие |  | Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 N 572н (ред. от 17.01.2014); согласно Клиническому руководству Министерства здравоохранения Российской Федерации «Преждевременные роды», а также «Организация медицинской эвакуации при преждевременных родах» |
| 4.3 | Состав теста: - Инструкция на русском языке, - Тестовая полоска и осушитель, - Стерильный влагалищный тампон для забора пробы, - Пробирка с буферным раствором для экстракции (1 доза) | Соответствие |  | Иммунохроматографические тесты, основанные на реакции с небольшим количеством биоматериала, подразумевает необходимость забора пробы и ее экстракции до контакта с тест-полоской – это обуславливает состав тест-набора. |
| 4.4 | Остаточный срок годности, мес |  | ≥ 15 | использование технических характеристик, не установленных в КТРУ при описании объекта закупки обусловлено потребностями заказчика в оказании качественной и своевременной медицинской помощи, а так же любого вида деятельности, связанного с ней, и не противоречит нормам №44-ФЗ или техническим требованиям, прописанным в КТРУ, а так же связано со спецификой применения товара |
| 4.5 | Тест используется для диагностики подтекания околоплодных вод путем определения ПСИФР-1 (протеина-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста) | Соответствие |  | Согласно Клиническому руководству Министерства здравоохранения Российской Федерации «Преждевременный разрыв плодных оболочек», а также «Преждевременные роды». |
| 4.6 | Состав теста: - Инструкция на русском языке, - Тестовая полоска и осушитель, - Стерильный влагалищный тампон для забора пробы, - Пробирка с буферным раствором для экстракции (1 доза) | Соответствие |  | Иммунохроматографические тесты, основанные на реакции с небольшим количеством биоматериала, подразумевает необходимость забора пробы и ее экстракции до контакта с тест-полоской – это обуславливает состав тест-набора. |
| 4.7 | Чувствительность |  | 100% | Для исключения ложноотрицательных результатов |
| 4.8 | Время оценки результата, мин |  | не более 10 | В целях оптимизации рабочего времени персонала |
| 4.9 | Остаточный срок годности, мес |  | ≥ 15 | использование технических характеристик, не установленных в КТРУ при описании объекта закупки обусловлено потребностями заказчика в оказании качественной и своевременной медицинской помощи, а так же любого вида деятельности, связанного с ней, и не противоречит нормам №44-ФЗ или техническим требованиям, прописанным в КТРУ, а так же связано со спецификой применения товара |
| 5). Подставка для сухожарового шкафа | Кол-во |
|  | 1 шт |
| Наименование | Характеристики |
| Стол разделочный СП-68/58 без борта | Сварная конструкция |
| Размеры стола | 680*580*740 мм |
| Материал стола | Нержавеющая сталь aisi 430 |
| Усиление | усиление ЛДСП 16 мм |
| Каркас стола | Нержавеющая труба 40х40мм |
| Колеса | Колесо диаметр 100мм – 4 штуки |
| Механизм стопор | 2 колеса – со стопором , 2 колеса без стопора |
| Механизм поворота колес | 4 колеса поворотные |

Поставка товара осуществляется, в рабочие дни с 08:00 до 16:00 по Московскому времени.

В соответствии с главой 4 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» поставляемый товар должен иметь обязательное подтверждение соответствия в форме декларации о соответствии (действующего сертификата соответствия).

Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

Условия поставки товара: Поставка товара осуществляется силами поставщика. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или (с письменного согласия заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет.

Требования к гарантийному сроку товара/ сроку годности товара: остаточный срок годности товара должен составлять:

- не менее 4 месяцев, если срок годности товара составляет 0,5 года;

- не менее 8 месяцев, если срок годности товара составляет 1 год;

- не менее 12 месяцев, если срок годности товара составляет 1,5 года;

- не менее 17 месяцев, если срок годности товара составляет 2 года;

- не менее 21 месяца, если срок годности товара составляет 2,5 года;

- не менее 25 месяцев, если срок годности товара составляет 3 года;

- не менее 30 месяцев, если срок годности товара составляет 3,5 года;

- не менее 34 месяцев, если срок годности товара составляет 4 года;

- не менее 38 месяцев, если срок годности товара составляет 4,5 года;

- не менее 42 месяцев, если срок годности товара составляет 5 лет.

При неограниченном сроке годности – не менее 5 лет,

с даты подписания Заказчиком товарной накладной формы ТОРГ-12.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной/товарно-транспортной накладной, счетом/счетом-фактурой, документами, установленного образца, подтверждающими качество товара: декларацией о соответствии (действующим сертификатом соответствия).

6. Начальная/Максимальная сумма: 1 421 235 (один миллион четыреста двадцать одна тысяча двести тридцать пять) руб. – 33

7. Стоимость товаров должна включать: транспортные расходы Поставщика по доставке Товара Заказчику, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора

8. Требования качества:

1) Поставленный Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

а) Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»)

б) Требование о наличии сертификатов/деклараций в отношении указанной продукции установлено и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

2) Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в Спецификации.

3) По количеству и качеству Товар должен полностью соответствовать Спецификации.

4) Поставляемый товар должен быть новым, который не был 
в употреблении, находиться у Поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложен и не находиться под арестом.

5) Поставка должна сопровождаться копиями действующих сертификатов соответствия, техническим паспортом выданные органом по сертификации России

9. Тара доставки: поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность. Упаковка товара должна обеспечивать защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара.

10. Сроки поставки товара: с момента заключения договора до 30 ноября 2023 г. Поставка осуществляется, в рабочие дни с 08:00 до 16:00 по Московскому времени, по предварительным письменным или устным заявкам Заказчика, оформленным за 2 (два) дня до дня поставки товара.

11. Срок и условия оплаты: оплата товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после приемки Товара Заказчиком и подписания сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12 в течение 60 (шестьдесят) календарных дней

12. Место доставки: 248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

13. Особые условия: в случае, если Участник подает заявку на участие в запросе котировок на Товар, являющийся аналогом, то данный Товар по техническим характеристикам не должен быть хуже, а по некоторым критериям даже лучше (либо аналогичным), чем те, которые были предложены Заказчиком в Спецификации.

14. Источник финансирования: по программе «родовой сертификат».

15. Дополнительные требования к поставщику: с 07 июня 2018 г. все взаимоотношения по заказам товаров, работ и услуг будут осуществляться исключительно посредством автоматизированной системы заказов товаров, работ и услуг АЗС «Электронный ордер».

Доступ к системе АЗС «Электронный ордер» для всех контрагентов будет осуществлен на безвозмездной основе. Для получения доступа необходимо пройти регистрацию, получить логин и пароль.

С котировочной заявкой необходимо предоставить (по запросу) все копии регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, и других соответствующих документов на Товар (заверенные печатью). В случае, если Товар не подлежит сертификации, предоставить информационную справку.

16. Место и время подачи котировочных заявок: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калуга 248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1, приемная главного врача.

Срок начала подачи котировочных заявок: с 10:00 14.07.2023 г.

Срок окончания подачи котировочных заявок: до 10:00 20.07.2023 г.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками: в 11:00 20.07.2023 г.

Дата, время и место рассмотрения заявок котировочных заявок: в 11:00 20.07.2023 г. в конференц-зале ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калуга, 248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

Котировочные заявки рассматриваются: в течение не более 2 рабочих дней после окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок на предмет их соответствия требованиям, установленным в извещении, и сопоставляет их предложения по цене договора.

Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок опубликовывается на сайте www.rzdklinik40.ru  не позднее 2 дней с даты его подписания.

17. Требования к котировочным заявкам:

Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

Котировочная заявка подается претендентом в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок цен, и регистрируется Заказчиком.

Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным в извещении о запросе котировок.

На конверте указываются наименование и номер извещения, на участие в котором подается заявка, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, незапечатанных и поврежденных конвертов.

По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с заявкой, полученный заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

Участники вправе подать только одну заявку, также имеют право изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.

В заявке участник закупки указывает конкретные характеристики товара, которые не должны сопровождаться словами «не более», «не менее» и допускать разночтения и двусмысленные толкования.

В заявке на участие в закупке должно быть указано (декларировано) наименование страны происхождения поставляемого товара.

Конкурсная комиссия отклоняет котировочные заявки в случае:

1) несоответствия заявки требованиям, указанным в извещении;

2) при предложении в заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения закупки;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

По результатам рассмотрения и оценки представленных заявок участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в запросе котировок, которое отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая стоимость по договору, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора.

18. Формы, порядок дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Дата и время начала и предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке (время московское):  с 11:00 14.07.2023 г.

Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке (время московское): до 09:00 20.07.2023 г.

Формы и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством электронной почты, почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Заказчик обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с требованиями настоящего пункта.

Заказчик обязан ответить на запрос о разъяснении документации, в случае его получения не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок, в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в запросе предложной. Заказчик путем размещения на официальном сайте представляет разъяснения документации.

19. Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) Наличие лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) не проведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

20. Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

Перечень условий договора, могут быть изменены в целях повышения предпочтительности предложений участников, в том числе: снижение цены, изменение условий поставки (выполнения работ, оказания услуг), изменение условий оплаты.

Заказчик вправе внести изменения в проект договора после проведения запроса котировок в случае получения резолюции о необходимости изменения проекта договора от Московской дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

21. Срок заключения договора не может превысить 30 дней с даты подведения итогов. В случаях, когда в соответствии с внутренними нормативными документами для заключения договора требуется согласование с Московской дирекции здравоохранения – структурного подразделения Центральной дирекции здравоохранения – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», срок заключения договора начинает исчисляться со дня получения согласия дирекции. При этом договор не может быть заключен ранее 5 дней с даты подведения итогов конкурентного способа закупки.

Приложения:

- Форма котировочной заявки;

- Анкета участника запроса котировок;

3.	 Проект договора

Председатель конкурсной комиссии Главный врач_____________                                       ___ С.Н. Чирков

Приложение № 1

От «______» ____________2022 г.  № _________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Поставка товара

Кому: ЧУЗ «Больница «РЖД– Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга», сокращенное официальное наименование ЧУЗ «РЖД– Медицина» г. Калуга»

Адрес, индекс: 248018, г. Калуга ул. Болотникова, д.1

E-mail:. rghospital@mail.ru Тел: 8(4842) 78-45-01

Уважаемые господа!

Мы,

(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты

идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии))

в лице _______________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. – полностью)

действующего на основании __________________ (Устава, доверенности), на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок № 116 ЗК-23 предлагаем поставить товар

| № п/п | Наименование товара | Производитель | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Технические показатели:

| 1). Ультразвуковая ванна | Кол-во |
| --- | --- |
|  | 2 шт |
| Параметр | Критерий | Значение |
| Конструкция: |  |  |
| Материал рабочей емкости ванны | Точно | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал лицевых панелей ванны | Точно | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| Материал корзины для деталей | Точно | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Подключение сети: |  |  |
| Напряжение трехфазное | Точно | 220 В |
| Частота | Точно | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | Не более | 2,6 кВт |
| Размеры ванны: |  |  |
| Объем ванны | Не более | 60 л |
| Габаритная длина | Не более | 750 мм |
| Габаритная ширина | Не более | 600 мм |
| Габаритная высота | Не более | 410 мм |
| Длина рабочей емкости | Не более | 630 мм |
| Ширина рабочей емкости | Не более | 530 мм |
| Глубина рабочей емкости | Не более | 250 мм |
| Технические характеристики: |  |  |
| Частота ультразвука | Не менее | 35 кГц |
| Мощность ультразвука | Не менее | 1320 Вт |
| Мощность нагрева | Не менее | 1200 Вт |
| Температура нагрева | Точно | до 80 С |
| Регулятор мощности | Точно | 30 – 100% |
| Таймер | Точно | 1 – 99 мин |
| Режим непрерывной работы | Точно | + |
| Фазовая автоматическая подстройка частоты | Точно | + |
| Амплитудная модуляция | Точно | + |
| Тип генератора встроенный | Точно | + |
| Техническая документация: |  |  |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | шт. | 1 |
| Паспорт | шт. | 1 |
| 2). Фетальный монитор матери и плода | Кол-во |
|  | 2шт |
| № п/п | Наименование параметра |
| 2.1 | Общие сведения |
| 2.1.1 | Декларация о соответствии |
| 2.1.2 | Гарантия производителя, не менее |
| 2.1.3 | Возможность использования начиная с 28 недель беременности и I периоде родов, отслеживание жизненно-важных параметров матери и плода |
| 2.1.4 | Управление прибором на русском языке |
| 2.1.5 | Автоматическое сохранение во внутренней памяти трендов |
| 2.1.6 | Возможность подключения к беспроводной центральной |
| 2.1.7 | Индикация громкости сердцебиения плода |
| 2.1.8 | Регулировка громкости сердцебиения плода |
| 2.1.9 | Уровень громкости в диапазон от 1 до 6, не менее |
| 2.1.10 | Индикация качества сигнала сердцебиения плода |
| 2.2 | Измеряемые параметры |
| 2.2.1 | Наблюдение одноплодной беременности до родов и во время 2 периода родов |
| 2.2.2 | Наблюдение двуплодной беременности до родов и во время 2 периода родов |
| 2.2.3 | Мониторинг витальных функций матери до и после родов |
| 2.2.4 | Распознавание и подсчет движений плода |
| 2.3 | Технические характеристики монитора |
| 2.3.1 | Габаритные размеры Д х Ш х В |
| 2.3.2 | Малый вес прибора для удобства перемещения в пределах лечебного учреждения |
| 2.3.3 | Температура окружающей среды |
| 2.3.4 | Относительная влажность |
| 2.3.5 | Атмосферное давление |
| 2.4 | Электропитание |
| 2.4.1 | Номинальное входное напряжение |
| 2.4.2 | Номинальная частота |
| 2.4.3 | Номинальная входная мощность |
| 2.4.4 | Электробезопасность |
| 2.5 | Экран дисплея |
| 2.5.1 | Дисплей |
| 2.5.2 | Информационная ёмкость экрана, не менее |
| 2.5.3 | Разрешение |
| 2.5.4 | Сенсорный дисплей |
| 2.5.5 | На экране выводятся данные: в виде временных трендов и числовых значений параметров |
| 2.5.6 | 3 режима работы дисплея: мать-плод / плод/ мать |
| 2.5.7 | Окно оксикардиореспирограммы (OxyCRG) |
| 2.6 | Аккумулятор |
| 2.6.1 | Тип: Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор |
| 2.6.2 | Время работы, не менее |
| 2.6.3 | Номинальное напряжение (новая АКБ) |
| 2.6.4 | Ёмкость |
| 2.7 | Хранение данных |
| 2.7.1 | Тренды |
| 2.7.2 | График и таблица тенденций |
| 2.7.3 | События тревоги |
| 2.7.4 | Данные измерения НИАД |
| 3). Экспресс-тест для диагностики in vitro разрыв плодной оболочки test № 10 | Кол-во |
|  | 6 шт |
| № | Характеристики | Обоснование |
| 3.1 | Количество выполняемых тестов, шт |  | ≥ 10 | Соответствует классифицирующему признаку позиции КТРУ |
| 3.2 | Тест используется для диагностики подтекания околоплодных вод путем определения ПСИФР-1 (протеина-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста) | Соответствие |  | Согласно Клиническому руководству Министерства здравоохранения Российской Федерации «Преждевременный разрыв плодных оболочек», а также «Преждевременные роды». |
| 3.3 | Состав теста: - Инструкция на русском языке, - Тестовая полоска и осушитель, - Стерильный влагалищный тампон для забора пробы, - Пробирка с буферным раствором для экстракции (1 доза) | Соответствие |  | Иммунохроматографические тесты, основанные на реакции с небольшим количеством биоматериала, подразумевает необходимость забора пробы и ее экстракции до контакта с тест-полоской – это обуславливает состав тест-набора. |
| 3.4 | Чувствительность |  | 100% | Для исключения ложноотрицательных результатов |
| 3.5 | Время оценки результата, мин |  | не более 10 | В целях оптимизации рабочего времени персонала |
| 3.6 | Остаточный срок годности, мес |  | ≥ 15 | использование технических характеристик, не установленных в КТРУ при описании объекта закупки обусловлено потребностями заказчика в оказании качественной и своевременной медицинской помощи, а так же любого вида деятельности, связанного с ней, и не противоречит нормам №44-ФЗ или техническим требованиям, прописанным в КТРУ, а так же связано со спецификой применения товара |
| 4). Экспресс-тест для диагностики in vitro преждевременных родов test № 10 | Кол-во |
|  | 6 упаковок |
| № | Характеристики | Обоснование |
| 4.1 | Количество выполняемых тестов, шт |  | ≥ 10 | Соответствует классифицирующему признаку позиции КТРУ |
| 4.2 | Тест используется для диагностики преждевременных родов путем определения фПСИФР-1 (фосфорилированной формы протеина-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста) | Соответствие |  | Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 N 572н (ред. от 17.01.2014); согласно Клиническому руководству Министерства здравоохранения Российской Федерации «Преждевременные роды», а также «Организация медицинской эвакуации при преждевременных родах» |
| 4.3 | Состав теста: - Инструкция на русском языке, - Тестовая полоска и осушитель, - Стерильный влагалищный тампон для забора пробы, - Пробирка с буферным раствором для экстракции (1 доза) | Соответствие |  | Иммунохроматографические тесты, основанные на реакции с небольшим количеством биоматериала, подразумевает необходимость забора пробы и ее экстракции до контакта с тест-полоской – это обуславливает состав тест-набора. |
| 4.4 | Остаточный срок годности, мес |  | ≥ 15 | использование технических характеристик, не установленных в КТРУ при описании объекта закупки обусловлено потребностями заказчика в оказании качественной и своевременной медицинской помощи, а так же любого вида деятельности, связанного с ней, и не противоречит нормам №44-ФЗ или техническим требованиям, прописанным в КТРУ, а так же связано со спецификой применения товара |
| 4.5 | Тест используется для диагностики подтекания околоплодных вод путем определения ПСИФР-1 (протеина-1, связывающего инсулиноподобный фактор роста) | Соответствие |  | Согласно Клиническому руководству Министерства здравоохранения Российской Федерации «Преждевременный разрыв плодных оболочек», а также «Преждевременные роды». |
| 4.6 | Состав теста: - Инструкция на русском языке, - Тестовая полоска и осушитель, - Стерильный влагалищный тампон для забора пробы, - Пробирка с буферным раствором для экстракции (1 доза) | Соответствие |  | Иммунохроматографические тесты, основанные на реакции с небольшим количеством биоматериала, подразумевает необходимость забора пробы и ее экстракции до контакта с тест-полоской – это обуславливает состав тест-набора. |
| 4.7 | Чувствительность |  | 100% | Для исключения ложноотрицательных результатов |
| 4.8 | Время оценки результата, мин |  | не более 10 | В целях оптимизации рабочего времени персонала |
| 4.9 | Остаточный срок годности, мес |  | ≥ 15 | использование технических характеристик, не установленных в КТРУ при описании объекта закупки обусловлено потребностями заказчика в оказании качественной и своевременной медицинской помощи, а так же любого вида деятельности, связанного с ней, и не противоречит нормам №44-ФЗ или техническим требованиям, прописанным в КТРУ, а так же связано со спецификой применения товара |
| 5). Подставка для сухожарового шкафа | Кол-во |
|  | 1 шт |
| Наименование | Характеристики |
| Стол разделочный СП-68/58 без борта | Сварная конструкция |
| Размеры стола | 680*580*740 мм |
| Материал стола | Нержавеющая сталь aisi 430 |
| Усиление | усиление ЛДСП 16 мм |
| Каркас стола | Нержавеющая труба 40х40мм |
| Колеса | Колесо диаметр 100мм – 4 штуки |
| Механизм стопор | 2 колеса – со стопором , 2 колеса без стопора |
| Механизм поворота колес | 4 колеса поворотные |

Условия исполнения договора:

Мы обязуемся вносить информацию в автоматизированную систему заказов «Электронный ордер» о поставке товара согласно инструкции предоставленной Заказчиком.

- Требования качества:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Место доставки: г. Калуга, ул. Болотникова, д. 1, Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД – Медицина» имени К.Э. Циолковского города Калуга».

- Тара доставки: поставка товара осуществляется в упаковке производителя, что обеспечивает его сохранность. Также оригинальная заводская упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических, химических и климатических факторов во время транспортировки и хранения поставляемого товара.

- Сроки поставки товара: с момента заключения договора до 30 ноября 2023 г.. Поставка осуществляется партиями, в рабочие дни с 08:00 до 16:00 по Московскому времени, по предварительным письменным или устным заявкам Заказчика, оформленным за 2 (два) дня до дня поставки товара

- В стоимость поставки товара включает: все расходы поставщика, возникающие в процессе выполнения конкретных обязательств, в том числе расходы на транспортировку и доставку до места назначения.

(сведения о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

- Стоимость поставки товара на ________________ составляет:

(дата)

__________________________________________________________________________ руб., в том числе НДС %- ______ (если не облагается, обязательно указать основания). Стоимость услуг/поставки товара по договору является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действии договора.

7. Сроки и условия оплаты: оплата товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после приемки партии Товара Заказчиком и подписания сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12 в течение 60 (шестьдесят) календарных дней

8. Особые условия:

При подаче котировочной заявки на в соответствии с Вашим запросом, мы выражаем согласие с указанными условиями договора, а также мы берем на себя обязательства при необходимом запросе заказчика представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в анкете и котировочной заявке, а именно:

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией о проведении запроса котировок. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.

Форма предоставления копий документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, должна позволять комиссии определять соответствие представленных документов позициям лота.

Мы подтверждаем, что у руководителя, главного бухгалтера и членов коллегиального исполнительного органа  __________________________ (наименование физического лица либо юридического лица) – отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

Мы подтверждаем, что у сотрудников __________________________ (наименование физического лица либо юридического лица) отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды берем на себя обязательства при необходимом  запросе заказчика представить:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за предыдущий год и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

____________________		_____________		___________________

(должность подписавшего 		        (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

Приложение №2

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна: Россия |
| 6. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна: Россия Адрес: Телефон: E-mail: |
| 7. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 7.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 7.2. Расчетный счет |  |
| 7.3. Корреспондентский счет |  |
| 7.4. Код БИК |  |
| 8. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(должность)                                                       ________________            (ФИО)		                                                                                    		                                                                                                   ( подпись)

М.П

Приложение № 3

Проект Договор № ____

поставки товара

г. Калуга                                                                     	              «___» _________ 20___ г.

Частное учреждение здравоохранения "Больница "РЖД-Медицина" имени К.Э. Циолковского города Калуга", именуемое далее «Покупатель», в лице Главного врача Чиркова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ___________________________________, именуемое далее «Поставщик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в установленный настоящим Договором срок ____________(далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Срок поставки Товара: определяется в Графике поставки (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.3. Поставка Товара осуществляется: на склад Покупателя, расположенный по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Болотникова, д. 1.  .

1.4. Время поставки: согласовывается не менее чем за 48 часов до поставки.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору с учетом стоимости комплектующих и запасных частей по всем единицам Товара, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет — __________________ (___________________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании_____________________).

2.2.  Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (банковских) дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика указанный в разделе 16 настоящего Договора.

2.3. Обязанность Покупателя по осуществлению  оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. В сроки, установленные настоящим Договором, осуществлять поставку Товара в количестве, предусмотренном Спецификацией, на основании заявки Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», и передачу Покупателю Товара на условиях настоящего Договора.

3.1.2. Предоставить на Товар техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение на медицинское изделие (при осуществлении поставки Товара медицинского назначения) или иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению.

3.1.3. При отгрузке Товара передать Покупателю подлинники следующих документов:

товарную накладную формы (ТОРГ-12);

счет-фактуру.

3.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

3.1.5.  Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

3.1.6. Поставку Товара осуществлять в рабочие часы Покупателя, по предварительному согласованию с Покупателем даты и времени, если иное не согласовано Сторонами.

3.2. Покупатель обязан:

3.2.1. Обеспечить проверку при приемке Товара по количеству качеству и комплектности.

3.2.2. Принять и оплатить Товар в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3.3. Покупатель вправе досрочно принять и оплатить поставленный Поставщиком Товар.

3.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор или отказаться от Товара частично в случае несвоевременной поставки Товара или поставки некачественного Товара, который нельзя использовать по назначению.

4. Условия поставки

4.1. Доставка Товара Покупателю производится Поставщиком путем его отгрузки воздушным, железнодорожным, автомобильным или водным транспортом.

4.2. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за 48 (сорок восемь) часов до предполагаемой даты поставки) уведомляет Покупателя о дате и времени поставки и необходимости Покупателю осуществить приемку Товара и сообщает следующие сведения:

номер Договора;

номер товарной накладной формы (ТОРГ-12)

наименование Товара;

упаковочный лист;

дату отгрузки;

количество мест;

вес нетто и вес брутто.

Уведомление может быть направлено почтой, курьером, факсимильным сообщением или любым другим способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление получено уполномоченным представителем Покупателя.

4.3. Приемка-передача Товара осуществляется представителями Поставщика и Покупателя с подписанием товарной накладной формы ТОРГ-12. Приемка Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за недостатки Товара. Поставщик несет полную ответственность за недостатки Товара, включая, но не ограничиваясь ответственностью за качество Товара, и в случае обнаружения недостатков принятого Покупателем Товара Поставщик не вправе ссылаться на то, что Товар был осмотрен и принят Покупателем, при условии, что заводская упаковка не вскрывалась.

5. Комплектность, качество и гарантии

5.1. Поставщик гарантирует, что:

поставляемый по настоящему Договору Товар является новым и не был в употреблении;

поставляемый по настоящему Договору Товар находится у него во владении на законном основании, свободен от прав третьих лиц, не заложен и не находится под арестом;

поставляемый по настоящему Договору Товар соответствует современному уровню техники, российским и международным стандартам, существующим для данного рода Товара на момент исполнения настоящего Договора;

при производстве Товара были применены качественные материалы, и было обеспечено надлежащее техническое исполнение;

качество и комплектность Товара обеспечивают нормальную и бесперебойную работу Товара в течение всего заявленного нормативного срока службы, полностью отвечают условиям настоящего Договора, техническим условиям на соответствующий вид Товара;

транспортировка Товара производится в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара;

5.2. Гарантийный срок для Товара составляет __ (__) с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12.

5.3. Если Товар окажется ненадлежащего качества или не будет соответствовать условиям настоящего Договора, не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления на условиях, предусмотренных настоящим Договором. По требованию Поставщика Товар ненадлежащего качества или его части после поставки Товара надлежащего качества или его частей возвращаются Поставщику за его счет. Если устранение недостатков производится силами Покупателя, то Поставщик обязан незамедлительно возместить возникшие у Покупателя в связи с этим расходы.

5.4. Если недостатки Товара не могут быть устранены Поставщиком, то Покупатель вправе отказаться полностью или частично от настоящего Договора и потребовать от Поставщика возместить понесенные убытки, вернуть уплаченные в счет исполнения настоящего Договора суммы, либо потребовать соразмерного уменьшения цены поставленного Товара.

6. Упаковка и маркировка

6.1. Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

7. Переход права собственности

7.2. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки из расчета 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

8.3. При просрочке поставки Товара более 30 (тридцати) календарных дней Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или частично без возмещения Поставщику каких-либо расходов или убытков, вызванных отказом Покупателя.

8.4. В случае отказа Покупателя от настоящего Договора по указанным в настоящем разделе основаниям Покупатель вправе требовать от Поставщика:

- возмещения Покупателю убытков, вызванных таким отказом;

- возврата всех уплаченных Покупателем по настоящему Договору денежных сумм;

- уплаты Покупателю штрафа в размере 10% от общей стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.5. В случае не устранения Поставщиком выявленных недостатков Товара в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения от Покупателя требования об устранении недостатков Товара, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере:

0,2% от стоимости Товара, в котором выявлены недостатки, за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков не позволяло эксплуатацию Товара;

0,1% от стоимости неисправных деталей или узлов Товара за каждый день просрочки. Данная мера ответственности применяется в случае, если наличие таких недостатков (неисправностей) позволяло эксплуатацию Товара.

8.6. В случае поставки Товара, поврежденного в ходе погрузо-разгрузочных работ, перевозки, при иных обстоятельствах до подписания представителями Поставщика и Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12. Поставщик за свой счет обязуется устранить все недостатки Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты поставки Товара. Покупатель в этом случае может, но не обязан, при обнаружении недостатков Товара подписать товарную накладную формы ТОРГ-12. с соответствующими оговорками. В случае неисполнения Поставщиком обязанности по устранению всех недостатков в указанный срок, Покупатель вправе в одностороннем порядке соразмерно уменьшить цену Товара или удержать с Поставщика сумму своих расходов на устранение недостатков Товара.

8.7. В случае поставки некомплектного Товара Покупатель вправе по своему выбору в одностороннем порядке уменьшить цену Товара на цену не поставленных в срок комплектующих или потребовать от Поставщика доукомплектовать Товар в течение 30 (тридцати) дней. При этом не поставленные комплектующие, а равно любые документы, подлежащие передаче в соответствии с условиями настоящего Договора и не переданные Покупателю, считаются не поставленными в срок.

8.8. Перечисленные в настоящем разделе штрафные санкции могут быть взысканы Покупателем (после направления соответствующего письменного требования Поставщику) путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Поставщика. Если Покупатель не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Поставщик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Покупателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком такого требования.

8.9. Никакая уплата Поставщиком штрафных санкций не лишает Покупателя права требовать возмещения убытков, а Поставщика обязанности возместить убытки, причиненные Покупателю ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.10. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, привлеченными Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.11. Начисление и уплата любых пеней, штрафов и процентов, предусмотренных настоящим Договором, производится только при условии направления соответствующего письменного требования пострадавшей Стороной виновной Стороне.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна по возможности в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев для обеих Сторон, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, при этом инициирующая Сторона обязана произвести расчеты с другой Стороной по фактически исполненному до наступления форс-мажорных обстоятельств после прекращения форс-мажорных обстоятельств.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, в соответствии законодательством Российской Федерации решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

10.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в  Арбитражный суд Калужской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

11.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Покупателя в одностороннем внесудебном порядке, в случае неисполнения Поставщиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.5. настоящего Договора.

11.4. Покупатель, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. При этом Покупатель обязан оплатить Товар, поставленный и принятый Покупателем до даты получения Поставщиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

11.5. Денежные средства, подлежащие возврату Покупателю в случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

  - Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения Поставщику соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата вручения Поставщику заказной корреспонденции почтовой службой, либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Поставщика по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке, установленном пунктом 15.3. настоящего Договора.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

12.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 12.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: тел/факс: 8 (4842) 73-84-41, 78-45-09, официальный сайт http://www.rzdklinik40.ru.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора: ______________________, официальный сайт ________________.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 12.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 12.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 12.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 12.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

13. Срок действия Договора

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до ____________ (конкретная дата), а в части расчетов, до полного исполнения обязательств по настоящему Договору).

14. Налоговая оговорка

14.1. Поставщик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Покупателю – данный абзац исключается в случае освобождения от уплаты НДС при заключении настоящего Договора;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2.	Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя  услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

15. Прочие условия

15.1. Передача третьим лицам исходных материалов и технических документов, полученных Поставщиком от Покупателя для поставки Товара, не допускается без письменного согласия Покупателя.

15.2.  Поставщик не вправе полностью или частично уступать свои права по настоящему Договору третьим лицам.

15.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

15.4. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах настоящего Договора. В любом из случаев срок получения такого документа, письма, уведомления, начинает течь с момента направления электронного сообщения. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будет считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправления электронного письма.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.7. К настоящему Договору прилагаются:

15.7.1 Спецификация (Приложение № 1);

15.7.2. График поставки (Приложение № 2).

16. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

| Покупатель: Место нахождения: ИНН: КПП: ОГРН: К/С: Банк: БИК: Р/С: Электронная почта: | Поставщик: Место нахождения: ИНН: КПП: ОГРН: К/С: Банк: БИК: Р/С: Электронная почта: |
| --- | --- |
| _______________/____________/ | ___________________/ __________/ |

Приложение №1

к Договору №  _____ от «___» ____________ 20__г.

Спецификация

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара /Производитель /Страна производства | Ед. изм. | Кол-во | НДС,%. /НДС не облагает ся | Цена за ед. с НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Стоимость включая НДС, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Итого по Спецификации - ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается.

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     ________________ /______________/

Приложение № 2

к Договору №  _____ от «___» ____________ 20__г.

График поставки

г. _______________                                                                               «___» _________ 20___ г.

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Дата поставки | Время час/мин | Стоимость включая НДС, руб./ НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

ИТОГО: _____________ (______________) рублей ______ копеек, в том числе НДС ___% - _____ / или НДС не облагается.

от Покупателя 				                  от Поставщика

_______________  /____________/		     _________________ /_____________/